## Slide 1
PRESSION
L’unité légal dans le calcul de pression est le Pascal qui vaut 1 N/m2, mais on utilise souvent l’unité pratique le bar qui vaut 1daN/cm2 = 105 Pa .
Calcul d’une pression en Pascal |  | Calcul d’une pression en bar | 
P : Pression en pascal (Pa)
F : Force en newton (N)
S : Surface en mètre carrée (m2)
P : Pression en pascal (b)
F : Force en déca newton (daN)
S : Surface en centimètre carrée (cm2)

## Slide 2
APPLICATION
On applique sur un piston d’un diamètre 100mm une force de 10 daN, calculer la pression en bar et en pascal.
Calcul d’une pression en Pascal
P : Pression en pascal (Pa)
F : Force en newton (N)
S : Surface en mètre carrée (m2)
S : Surface en mètre carrée (m2)
Diamètre 100mm
0,1 m
F : Force en newton (N)
F = 10daN
100 N
P : Pression en pascal (Pa)

## Slide 3
APPLICATION
On applique sur un piston d’un diamètre 100mm une force de 10 daN, calculer la pression en bar et en pascal.
Calcul d’une pression en bar
P : Pression en pascal (b)
F : Force en newton (daN)
S : Surface en mètre carrée (cm2)
S : Surface en mètre carrée (Cm2)
Diamètre 100mm
10cm
P : Pression en pascal (b)

## Slide 4
PRESSION DANS LES LIQUIDES
Calculer la pression (en bar) de ces deux systèmes en sachant que chaque piston (étanche) sont de masse identique (100kg)
S1 = 100 cm2
CALCUL DE LA PRESSION
F = M x g
F : Poids de l’objet ou une force en newton (N)
M : Masse de l’objet en kilogramme (Kg)
g : Intensité de la pesanteur en mètre par seconde carré (m/s2)
F = 100 x 10
F = 1000 N
Calcul d’une pression en bar
P : Pression en pascal (b)
F : Force en newton (daN)
S : Surface en mètre carrée (cm2)
F = 10000 daN

## Slide 5
PRESSION DANS LES LIQUIDES
Calculer la pression ( en bar) de ces deux systèmes en sachant que chaque piston (étanche) sont de masse identique (100kg)
S1 = 50 cm2
CALCUL DE LA PRESSION
F = M x g
F : Poids de l’objet ou une force en newton (N)
M : Masse de l’objet en kilogramme (Kg)
g : Intensité de la pesanteur en mètre par seconde carré (m/s2)
F = 100 x 10
F = 1000 N
F = 10000 daN
Calcul d’une pression en bar
P : Pression en pascal (b)
F : Force en newton (daN)
S : Surface en mètre carrée (cm2)

## Slide 6
PRESSION DANS LES LIQUIDES
Calculer la pression ( en bar) de ces deux systèmes en sachant que chaque piston (étanche) sont de masse identique (100kg)
S1 = 50 cm2
S1 = 100 cm2
Pour une même charge en augmentant la surface on diminue la PRESSION
LA PRESSION DEPEND DE LA SURFACE

## Slide 7
Calculer la pression de ces deux systèmes (chaque piston est étanche)
S = 100cm2
F = M x g
F : Poids de l’objet ou une force en newton (N)
M : Masse de l’objet en kilogramme (Kg)
g : Intensité de la pesanteur en mètre par seconde carré (m/s2)
F = 30 x 10
F = 300 N
Calcul d’une pression en bar
P : Pression en pascal (b)
F : Force en newton (daN)
S : Surface en mètre carrée (cm2)
S = 100cm2
F = M x g
F : Poids de l’objet ou une force en newton (N)
M : Masse de l’objet en kilogramme (Kg)
g : Intensité de la pesanteur en mètre par seconde carré (m/s2)
F = 100 x 10
F = 1000 N
Calcul d’une pression en bar
P : Pression en pascal (b)
F : Force en newton (daN)
S : Surface en mètre carrée (cm2)

## Slide 8
Calculer la pression de ces deux systèmes (chaque piston est étanche)
S = 100cm2
S = 100cm2
Pour une même surface en augmentant la charge on augmente la pression
LA PRESSION DEPEND DE LA CHARGE

## Slide 9
Pour une même charge et même surface.
S’il y a résistance ou obstacle il y a pression
S’il y a pas de résistance il n’y a pas de pression

## Slide 10
EXERCICE
Sur la tige d’un vérin on place une masse de 3000Kg
CALCULER :
 La force pressante exercée sur l’huile.
 La surface pressée (diamètre du piston = 80 mm).
 La pression en Pascal.
 La pression en Bar.
 La force pressante exercée sur l’huile.
F = M x g
F : Poids de l’objet ou une force en newton (N)
M : Masse de l’objet en kilogramme (Kg)
g : Intensité de la pesanteur en mètre par seconde carré (m/s2)
F = 3000 x 10
F = 30000 N
 La surface pressée (diamètre du piston = 80 mm).
S = Л x R2
S = 3,14 x 402
S = 5024 mm2
50,24 cm2
 La pression en Pascal.
P : Pression en pascal (Pa)
F : Force en newton (N)
S : Surface en mètre carrée (m2)
0,005024m²
 La pression en Bar.
P : Pression en pascal (b)
F : Force en newton (daN)
S : Surface en mètre carrée (cm2)